ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ПО РАЗВИТИЮ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

городского округа – город Волжский Волгоградской области

| Принята Волжской городской Думой | «14» октября 2011 г. |
| --- | --- |

| Наименование Программы: | Инвестиционная программа по развитию сетей водоснабжения и канализации городского округа - город Волжский Волгоградской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки: Программы: | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ОКК»; Приказ Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ ОКК»; Техническое задание, утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области № 7805 от 07.10.2010, с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа -город Волжский от 20.10.2010 № 8035 и постановлением администрации городского округа-город Волжский от 11.03.2011 № 1004; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ -город Волжский Волгоградской области, включающая разделы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки ливневых стоков, на период 2009-2014 годов от 26.01.2010 № 13 - ВГД; Городское Положение о порядке рассмотрения и утверждения инвестиционных программ ОКК на территории городского округа – город Волжский от 02.08.2010 № 85-ВГД |
| Заказчик-координатор: | Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее - городской округ) |
| Основной разработчик: | МУП «Водоканал» |
| Исполнители Программы: | МУП «Водоканал» |
| Цель Программы: | - подключение вновь строящихся и реконструируемых объектов к инженерной инфраструктуре МУП «Водоканал»; - повышение качества оказания услуг потребителям в части водоснабжения, отведения и очистки стоков; - улучшение экологической обстановки в городском округе; - обеспечение требований по энергоэффективности и энергосбережению, в соответствии с ФЗ № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». |
| Сроки реализации программы: | 2011 - 2013 гг. |
| Перечень подпрограмм и их сводная стоимость: | Проектирование и строительство магистральных и распределительных сетей водоснабжения и канализации городского округа – 537 440,45 тыс. руб. (без НДС), из них: - водоснабжение – 278 323,01 тыс. руб. - канализация – 259 117,44 тыс. руб. |
| Объемы и источники финансирования: | Общий объем прогнозируемого финансирования за счет средств, поступающих от платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения |
| Управление Программой и контроль за ее реализацией: | Общий контроль над ходом реализации Программы осуществляет курирующий заместитель главы администрации городского округа город Волжский Волгоградской области. Отчет о ходе реализации Программы представляется в администрацию городского округа город Волжский Волгоградской области, Волжскую городскую Думу и контрольно-счетную палату городского округа город Волжский Волгоградской области по итогам полугодия и календарного года |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности: | Обеспечение потребителей микрорайонов городского округа стабильными и качественными услугами водоснабжения и канализации. |

ВВЕДЕНИЕ

В целях реализации Федерального закона РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Волжского на период до 2014 года (далее - ПКР) МУП «Водоканал» подготовлена Инвестиционная программа и расчет финансовых потребностей для ее реализации на срок до 2013 года. Данная Программа предусматривает обеспечение подключения к распределительным сетям водоснабжения и водоотведения, строительство (реконструкция) которых планируется в соответствии с Городским Положением от 5.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – г. Волжский Волгоградской области (основные положения о территориальном планировании)» (в ред. Городского Положения Волжской городской Думы от 15.10.2009 № 479-ВГД).

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются:

- обеспечение развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки стоков г. Волжского в соответствии с потребностями строительства новых жилых массивов, общественно-деловых и культурно-развлекательных центров и планируемым максимальным увеличением нагрузок на систему водоснабжения – 1 103,45 м3/час, на систему водоотведения и очистки стоков – 1 677,34 м3/час;

- подключение вновь строящихся и реконструируемых объектов к инженерной инфраструктуре МУП «Водоканал» путем строительства новых сетей водоснабжения протяженностью 20,7 км и сетей водоотведения - 10,45 км.

- повышение качества оказания услуг потребителям в части водоснабжения, отведения и очистки стоков с обеспечением:

- снижения аварийности на сетях водопровода за счет строительства новых трубопроводов из полиэтиленовых труб ПНД на 2%;

- снижения уровня потерь воды не менее чем на 1,5% за счет ввода в эксплуатацию новых трубопроводов и реконструкции действующих на трубопроводы из полиэтиленовых труб ПНД;

- качества питьевой воды в соответствии с действующими требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (по железу общему не более 0,3 мг/дм3) за счет применения при строительстве и реконструкции труб из полиэтилена.

- улучшение экологической обстановки в городском округе;

- обеспечение требований по энергоэффективности и энергосбережению, в соответствии с ФЗ РФ № 261ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

| Целевые индикаторы инвестиционной программы |
| --- |
| комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Волжского |
| № пп | Наименование показателя | единица измерения | Фактически сложившийся показатель на 2011 г. | Ожидаемый показатель 2013 г. | Изменения |
|  |  |  |  |  | в натуральном измерении | в % к 2010 г |
| 1 | Протяженность сетей: |  |  |  |  |  |
|  | - водоснабжения | км | 506,34 | 527,04 | 20,7 | 104,1 |
|  | - водоотведения | км | 418,52 | 428,97 | 10,45 | 102,5 |
| 2 | Увеличение нагрузок на системы: |  |  |  |  |
|  | - водоснабжения (ср.сут) | м3/час | 5883 | 6986,45 | 1103,45 | 118,8 |
|  | - водоотведения (ср.сут) | м3/час | 4411 | 6088,34 | 1677,34 | 138,0 |
| 3 | Количество крупных аварий на сетях водоснабжения | единиц | 486 | 496 |  |  |
|  | Аварийность системы водоснабжения | ед/км | 0,960 | 0,941 |  | 98,0 |
| 4 | Потери воды при хранении и транспортировке | тыс. м3 | 4834 | 4933 |  |  |
|  | Удельные потери | м3/км | 9,55 | 9,36 |  | 98,0 |
| 5 | Качество питьевой воды в распределительной сети водопровода |  | Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 | Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |
|  | в том числе по железу общему | мг/дм3 | 0,156-0,212 | 0,156-0,212 |  |  |
| Примечание: Относительный рост натуральных показателей аварийности и потерь воды при хранении и транспортировке прогнозируется ввиду увеличения износа действующих сетей и сооружений системы водоснабжения города. Ввиду строительства и ввода в эксплуатацию новых разводящих сетей удельные показатели обеспечивают выполнение Технического задания на разработку инвестиционной программы. |

Для реализации данных целей развития систем водоснабжения и водоотведения г. Волжского, в соответствии с Программой комплексного развития (раздел «Водоснабжение и Канализация бытовая», глава 3.2 «Задачи, цели, показатели и индикаторы функционирования СКИ») предлагается осуществить:

- применение новейших технологий и материалов – труб ПЭ ПНД;

- использование бестраншейной прокладки при пересечении действующих коммуникаций, дорожного покрытия, в стесненных условиях городской застройки, при перекладке действующих коммуникаций.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Водоснабжение

Водоснабжение г. Волжского осуществляется из поверхностного источника – Волгоградского водохранилища. Водозаборные сооружения (Водозабор) и станция водоочистных сооружений с насосными станциями II подъема расположены на левом берегу водохранилища в 15 км выше створа плотины Волжской ГЭС. Далее вода питьевого качества по водоводам подается непосредственно потребителям п. Краснооктябрьский и на насосную станцию III подъема. Насосная станция III подъема обеспечивает расчетные параметры водоподачи (расход, напор) потребителям старой части города (ул. Логинова - ул. Пионерская), о. Зеленый, предприятиям химкомплекса, ТЭЦ, Трубному и Абразивному заводам, а также подачу воды на насосную станцию IV подъема. Насосная станция IV подъема обслуживает жилые массивы, общественно-деловые и развлекательные центры, предприятия, расположенные в новой части города (ул. Пионерская - ул. Медведева), поселке Южный и поселке Металлург.

Проектная производительность (мощность)  и фактическая загрузка

основных сооружений систем водоснабжения и водоотведения

городского округа – г. Волжский

| Наименование сооружений | Проектная производительность, тыс. м3/сут. | Среднесуточная загрузка, тыс. м3/сут. | Максимальные нагрузки в периоды максимального водопотребления тыс. м3/сут. | "+" - избыток, "-" -дефицит мощностей в периоды максимальных нагрузок, тыс. м3/сут. | Количество суток работы сооружений с превышением проектной мощности, сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| Водозабор (НСI) | 289 | 155.4 | 220.0 | 69.0 | - |
| Станция водоочистных сооружений | 185 | 147.8 | 190.8 | -5.8 | 6 |
| Насосные станции II подъема | 233 | 158.5 | 197.2 | 35.8 | - |
| Насосная станция III подъема | 241 | 141.2 | 182.1 | 58.9 | - |
| Насосная станция IV подъема | 78.0 | 41.1 | 59.8 | 18.2 | - |

Планируемый на период реализации инвестиционной  программы объем ввода в эксплуатацию объектов представлен в Техническом задании на разработку инвестиционной программы организаций коммунального комплекса по развитию инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения г. Волжского (далее – Техническое задание). Нагрузки от вновь вводимых объектов сведены в таблицу:

Плановые нагрузки на систему водоснабжения

городского округа на период по 2013 г.

| № п/п | Наименование объектов | Планируемые максимальные нагрузки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | м3/час. | м3/сут. |
| 1 | Микрорайон № 14 (II очередь) | 20.67 | 44.21 | 78.58 | 143.46 | 3443.04 |
| 2 | Площадь Труда |  | 20.08 | 43.46 | 63.54 | 1524.96 |
| 3 | Микрорайон № 38 |  |  | 126.34 | 126.34 | 3032.16 |
| 4 | Микрорайон № 37 | 1.35 | 75.39 | 33.96 | 110.70 | 2656.80 |
| 5 | Микрорайон № 32 а |  | 43.42 | 61.62 | 105.04 | 2520.96 |
| 6 | ул. Александрова |  |  | 208.34 | 208.34 | 5000.16 |
| 7 | ул. 87-й Гвардейской дивизии - ул. Волжской Военной флотилии | 0.514 | 11.321 | 42.91 | 54.75 | 1313.88 |
| 8 | Микрорайон №28 |  |  | 291.28 | 291.28 | 6990.72 |
|  | ВСЕГО: | 22.534 | 194.42 | 886.5 | 1103.45 | 26482.7 |

Водоотведение

Сбор и отведение стоков с территории городского округа осуществляется системой самотечных коллекторов с промежуточным подъемом стоков перекачивающими канализационными насосными станциями в количестве 31шт. Очистка стоков до уровня предельно допустимых нормативов производится на городских канализационных сооружениях и канализационных сооружениях п. Краснооктябрьский:

Проектная производительность (мощность)  и фактическая загрузка

канализационных очистных сооружений городского округа – г. Волжский

| Наименование сооружений | Проектная производительность, тыс. м3/сут | Среднесуточ-ная загрузка, тыс. м3/сут | Максимальные нагрузки в периоды максимального водопотребления, м3/сут. | "+" - избыток, "-" -дефицит мощностей в периоды максимальных нагрузок, тыс. м3/сут. | Количество суток работы сооружений с превышением проектной мощности, сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |
| Канализационные очистные сооружения (КОС) биологической очистки сточных вод г. Волжского: |  |  |  |  |  |
| I очередь | 60 | 49.68 | 61.77 | -1.77 | 8 |
| II очередь | 68 | 56.18 | 75.2 | -7.20 | 30 |
| Комплексные очистные сооружения (п. Краснооктябрьский) | 10 | 2.26 | 3.86 | 6.14 | - |
| Примечание: Ввиду существенных значений коэффициентов часовой неравномерности поступления стоков в часы пик на сооружениях происходят сбои технологических процессов очистки стоков. |

Серьезное положение складывается на канализационной насосной станции № 15 (КНС-15), осуществляющей перекачку хозяйственно-бытовых стоков в объеме до 13 тыс. м3/сут., образующихся на территории микрорайонов 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 37, поселков Южный, Металлург I, II. После реконструкции насосной станции, заключающейся в замене шнековых насосов на центробежные, возникла острая необходимость реконструкции приемной камеры. Существующая приемная камера не обеспечивает опорожнение самотечных подводящих коллекторов, обуславливая их работу «на подпоре» практически весь период эксплуатации. Схемой развития систем водоснабжения и водоотведения города предусматривалось отведение стоков от ½ 37 микрорайона и ½ 38 микрорайона на новую канализационную станцию № 19 со строительством самотечных и напорных коллекторов и транспортировкой стоков непосредственно на городские канализационные сооружения. С учетом роста объемов стоков от планируемой застройки микрорайонов 37, 38, 32 а, общественно-деловых зон в районе от ул. 87-й Гвардейской дивизии до ул. Волжской Военной флотилии необходима полная реконструкция насосной станции с увеличением мощности.

Нагрузки от вновь вводимых объектов сведены в таблицу:

Плановые нагрузки на систему водоотведения и водоочистки

городского округа на период по 2013 г.

| № п/п | Наименование объектов | Планируемые максимальные нагрузки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | ВСЕГО |
|  |  |  |  |  | м3/час | м3/сут. |
| 1 | Микрорайон №14 (IIочередь) | 35.65 | 76.36 | 108.08 | 220.09 | 5282.16 |
| 2 | Площадь Труда |  | 25.17 | 47.75 | 72.92 | 1750.08 |
| 3 | Микрорайон № 38 |  |  | 190.50 | 190.50 | 4572.00 |
| 4 | Микрорайон № 37 | 2.19 | 102.33 | 58.69 | 163.21 | 3917.04 |
| 5 | Микрорайон № 32 а |  | 63.29 | 96.88 | 160.17 | 3844.08 |
| 6 | ул.Александрова |  |  | 312.5 | 312.50 | 7500.0 |
| 7 | ул. 87-й Гвардейской дивизии - ул. Волжской Военной флотилии | 0.67 | 31.53 | 89.05 | 121.25 | 2910.0 |
| 8 | Микрорайон № 28 |  |  | 436.7 | 436.7 | 10480.8 |
|  | ВСЕГО: | 38.51 | 298.68 | 1340,15 | 1677.34 | 40256.2 |

В целом системы водоснабжения, водоотведения и очистки стоков городского округа при существующем уровне водопотребления и водоотведения на текущий момент находятся в работоспособном состоянии, обеспечивают соответствие требованиям действующих нормативов качества питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и очистки стоков -«Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на подземные водные объекты». Пропускная способность магистральных водоводов и разводящих сетей обеспечивает нормативные параметры водоподачи (расход, напор) в контрольных точках сети СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», п.2.26 (схема 1. «Фактические параметры работы системы водоснабжения в часы максимального водопотребления»).

Увеличение нагрузок от планируемых объемов ввода в эксплуатацию объектов требует реализации мероприятий, обеспечивающих подключение и гарантированное водоснабжение вновь вводимых объектов, прием от них стоков, их очистку, при сохранении нормативных параметров водоподачи и водоотведения существующим потребителям услуг.

В целях обоснования конструктивных параметров коммуникаций планируемых мероприятий МУП «Водоканал» выполнены гидравлические расчеты системы водоснабжения, иллюстрирующие изменение состояния системы водоснабжения в зависимости от увеличения нагрузок. Подключение объектов, предусмотренных Техническим заданием на полную перспективу, потребует серьезных затрат по реконструкции действующих коммуникаций, увеличению производительности станции водоочистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения (схема № 2. «Подключение нагрузок на полную перспективу»). Аналогичная ситуация складывается в системе водоотведения и очистки стоков. Увеличение нагрузок до уровня перспектив, определенных Техническим заданием, потребует реконструкции III очереди городских канализационных сооружений с адекватным увеличением производительности.

Увеличение нагрузок от объектов, предусмотренных Техническим заданием к вводу по 2013 г., существенно ухудшает существующие параметры водоподачи (давление в сети при фиксированном на текущем уровне водопотреблении существующих потребителей) и требует реализации первоочередных мероприятий, направленных на восстановление и стабилизацию ситуации:

1. Восстановление (улучшение) условий водоснабжения поселков Южный, Металлург  осуществляется путем строительства магистральной линии водопровода Ду 500 мм от кольца микрорайона 38 до поселка Южный  (ПКР, приложение № 2, Водоснабжение, реновация, № 11).

2. Обеспечение водоснабжения потребителей строящегося микрорайона № 14, значительное улучшение параметров водоснабжения старой части города и водообеспеченности НСIV достигается завершением строительства водовода Ду 1400-1000 мм НСIII-НСIV (3,2 км) с подпиткой системы водоснабжения старой части города в районе микрорайона 9 (ПКР приложение № 2, водоснабжение, увеличение мощности, № 1) (схема № 3 «Улучшение параметров водоснабжения старой части города, повышение водообеспеченности НСIV, обеспечение водоснабжения микрорайона № 14, поселков Южный, Металлург»).

Схема № 1 фактические параметры работы системы водоснабжения в часы максимального водопотребления

Подача насосных станций и пропускная способность трубопроводов обеспечивает нормативные параметры водоподачи (расход, напор) в контрольных точках сети при сложившемся уровне водопотребления 2010 г.

Схема № 2 подключение нагрузок на полную перспективу в соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной программы

Подключение объектов на полную перспективу строительства требует реализации мероприятий по реконструкции действующих коммуникаций, увеличению пропускной способности, повышению производительности насосно-силового оборудования.

Схема № 3 улучшение параметров водоснабжения старой части города, поселков Южный, Металург, повышение водообеспеченности HCIV подъема, обеспечение водоснабжения микрорайона № 14

3. Для обеспечения подключения объектов, предусмотренных техническим заданием по 2013 г. (развитие уличных и внутриквартальных сетей) необходимо:

3.1. Микрорайон № 14 (II очередь). Плановые нагрузки по водоснабжению – 143,46 м3/час (3 443,04 м3/сут.), по приему стоков – 220,09 м3/час (5 282,16 м3/сут.).

3.1.1. Завершение строительства сетей и сооружений в соответствии с проектом «Инженерные сети 14 микрорайона г.Волжский Волгоградской области», разработанным ОАО «Энергожилиндустрпроект» (7146-НВК).

(ПРК, приложение № 2, Водоснабжение, Новое строительство, № 3):

Ввиду перегрузки существующего самотечного канализационного коллектора № 9 для организации отведения стоков с территории микрорайона необходимо:

3.1.2. Строительство КНС микрорайона № 14.

3.1.3. Строительство напорных коллекторов от КНС до ул. Карбышева в целях перекачки стоков микрорайона № 14 в самотечный коллектор № 10.

(ПКР, приложение № 2, Водоотведение и водоочистка, Новое строительство, № 5, 6, 7)

3.2. Площадь Труда. Плановые нагрузки по водоснабжению – 63,54 м3/час (1524,96 м3/сут.), по приему стоков – 72,92 м3/час (1750,08м3/сут.).

3.2.1. Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водопровода – 1211 м:

3.2.2. Реновация (замена с увеличением пропускной способности) действующего самотечного канализационного коллектора Ду 400:

3.3. Микрорайон № 38. Плановые нагрузки по водоснабжению – 126,34 м3/час (3 032,16м3/сут.), по приему стоков – 190,50 м3/час (4 572,00 м3/сут).

3.3.1. Завершение строительства сетей и сооружений в соответствии с проектом «Инженерные сети 38 микрорайона г. Волжский», разработанным ОАО «Гипрорезинотехника» (808/83-к-8/36-00-НВК):

(ПРК, приложение № 2, Водоснабжение, Новое строительство, № 7)

(ПКР, приложение № 2, Водоотведение и водоочистка, Новое строительство, № 10)

3.4. Микрорайон № 37. Плановые нагрузки по водоснабжению – 110,70 м3/час (2 656,80 м3/сут.), по приему стоков – 163,21 м3/час (3 917,04 м3/сут.).

3.4.1. Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водопровода для обеспечения подключения вновь вводимых объектов:

Подключение новых объектов к централизованной системе водоотведения осуществляется непосредственным присоединением к действующим сетям канализации.

3.5. Микрорайон № 32а. Плановые нагрузки по водоснабжению – 105,04 м3/час (2 520,96 м3/сут.), по приему стоков – 160,17 м3/час (3 844,08 м3/сут.).

3.5.1. Проектирование и строительство магистральных колец и внутриквартальной распределительной сети в целях обеспечения подключения вновь вводимых объектов:

(ПРК, приложение № 2, Водоснабжение, Новое строительство, № 6)

3.5.2. Проектирование и строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов:

(ПКР, приложение № 2, Водоотведение и водоочистка, Новое строительство, № 9)

3.6. ул. Александрова. Плановые нагрузки по водоснабжению – 208,34 м3/час (5 000,16 м3/сут.), по приему стоков – 312,50 м3/час (7 500,00 м3/сут.).

3.6.1. Проектирование и строительство водопроводных линий в целях подключения вновь вводимых объектов с увеличением пропускной способности существующих водопроводных линий Ду 300 по ул. Дружбы, реконструкцией вводов ХВС АТС-9, и развития водопроводной сети микрорайона № 28:

3.6.2. Проектирование и строительство самотечного коллектора в целях подключения вновь вводимых объектов и развития канализационной сети микрорайона № 28:

3.7. ул.87-й Гвардейской дивизии – ул. Волжской Военной флотилии.

Плановые нагрузки по водоснабжению – 54,75 м3/час (1 313,88 м3/сут.), по приему стоков – 121,25 м3/час (2910,0 м3/сут.).

3.7.1. Проектирование и строительство водопроводных линий в целях подключения вновь вводимых объектов:

3.7.2. Проектирование и строительство самотечных канализационных линий в целях подключения вновь вводимых объектов:

3.8. Микрорайон № 28. Плановые нагрузки по водоснабжению – 291,28 м3/час (6 990,72 м3/сут.), по приему стоков – 436,7 м3/час (1 0480,8 м3/сут.).

3.8.1. Проектирование и строительство водопроводных линий в целях подключения вновь вводимых объектов микрорайона № 28:

(ПРК, приложение № 2, Водоснабжение, Новое строительство, № 5)

3.8.2.Проектирование и строительство самотечных канализационных линий в целях подключения вновь вводимых объектов микрорайона №28:

(ПКР, приложение № 2, Водоотведение и водоочистка, Новое строительство, № 8)

4. Канализование объектов располагаемых в микрорайонах 38, 37, 32 а, в районе от улицы 87-й Гвардейской дивизии до ул. Волжской Военной флотилии осуществляется на перекачивающую канализационную насосную станцию № 15.

Для обеспечения работы сборно-транспортирующей сети канализации в нормальном эксплуатационном режиме необходима реконструкция насосной станции в соответствии с проектом, разработанным ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект».

(ПКР, приложение № 2, Водоотведение и водоочистка, Реновации, № 6).

Сводная ведомость протяженности строительства

(реновации) сетей водоснабжения и водоотведения

| № пп | Наименование объектов | Протяженность линий, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водоснаб-жение | Водоотведение | ВСЕГО |
|  |  |  | Самотечные | Напорные | Итого |  |
| 1 | Микрорайон № 14 (II очередь) | 5640 | 3355 | 2260 | 5615 | 11255 |
| 2 | Площадь Труда | 1211 | 567 |  | 567 | 1778 |
| 3 | Микрорайон № 38 | 4844 | 2020 |  | 2020 | 6864 |
| 4 | Микрорайон № 37 | 987 |  |  |  | 987 |
| 5 | Микрорайон № 32а | 2928 | 1082 |  | 1082 | 4010 |
| 6 | ул. Александрова | 1030 | 710 |  | 710 | 1740 |
| 7 | ул. 87-й Гвардейской дивизии - ул. Волжской Военной флотилии | 2220 | 1240 |  | 1240 | 3460 |
| 8 | Микрорайон № 28 со спортивно-оздоровительным комплексом | 5390 | 1090 |  | 1090 | 6480 |
| ВСЕГО: | 24250 | 10064 | 2260 | 12324 | 36574 |
| Выполнено всего: | 3552 | 1872 |  | 1872 | 5424 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Микрорайон № 14 (II очередь) | 2454 | 1872 |  |  |  |
|  | Микрорайон № 38 | 1098 |  |  |  |  |
|  | Протяженность строительства сетей по Программе | 20698 | 8192 | 2260 | 10452 | 31150 |

| Ведомость увеличения нагрузок и стоимости реализации мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения городского округа - г. Волжский на 2011-2013 гг. |
| --- |
| №№ пп | Наименование объектов | Нагрузки, м3/час | Затраты на строительство, тыс. руб. |
|  |  | Водоснабжение | Водоотведение | Водоснабжение | Водоотведение | ВСЕГО |
| 1 | Микрорайон № 14 (IIочередь) | 143.46 | 220.09 | 46926,27 | 64983,77 | 111910,04 |
| 2 | Площадь Труда | 63.54 | 72.92 | 9125,79 | 23813,5 | 32939,29 |
| 3 | Микрорайон № 38 | 126.34 | 190.50 | 27729,87 | 13967,13 | 41697,00 |
| 4 | Микрорайон № 37 | 110.70 | 163.21 | 8356,42 |  | 8356,42 |
| 5 | Микрорайон № 32а | 105.04 | 160.17 | 26435,68 | 14477,56 | 40913,24 |
| 6 | ул. Александрова | 208.34 | 312.50 | 16259,96 | 8601,63 | 24861,59 |
| 7 | ул. 87-й Гвардейской дивизии - ул. Волжской Военной флотилии | 54.75 | 121.25 | 23457,91 | 18959,04 | 42416,95 |
| 8 | Микрорайон № 28 со спортивно-оздоровительным комплексом | 291.28 | 436.70 | 64366,51 | 22314,01 | 86680,52 |
|  | Реконструкция канализационной насосной станции КНС15 |  |  |  | 40177,31 | 40177,31 |
| ИТОГО: | 1103.45 | 1677.34 | 222658,41 | 207293,95 | 429952,36 |
|  | Расчетный тариф на подключение (без НДС и учета налога на прибыль), руб. |  |  | 201783,87 | 123584,93 |  |

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Инвестиционная программа и сроки ее реализации могут быть пересмотрены представительным органом муниципального образования по предложению органа регулирования субъекта РФ (УРТ Администрации Волгоградской области), ОКК, органа регулирования муниципального образования или по собственной инициативе в соответствии с частью 14 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов ОКК» (ред. от 27.12.2009).

Основанием для пересмотра инвестиционной программы может быть в том числе и пересмотр (внесение изменений) в техническое задание на разработку инвестиционной программы согласно п. 50 Приказа Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Реализация Программы обеспечивается за счет тарифа на подключение к сетям систем водоснабжения и водоотведения г. Волжского.

Данный источник финансирования должен обеспечить своевременность инвестиций в полном объеме.

Проведение работ по реализации Программы осуществляется подрядным способом в отношении каждого объекта.

- Исполнителем Программы по строительству (реконструкции) магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения является МУП «Водоканал».

- Собственником сетей после строительства (реконструкции) является муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области в лице администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

- Финансовые потребности с разбивкой по годам указаны в плане технических мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения (приложение № 2) и водоотведения (приложение № 3).

- Тарифы на подключение к сетям систем водоснабжения и водоотведения г. Волжского (приложение № 1 Расчет размера платы за подключение) составят (без НДС 18%): водоснабжение – 252 229,84 руб. за 1 м3/час, водоотведение - 154 481,17 руб. за 1 м3/час.

- С момента вступления в силу настоящей инвестиционной программы Инвестиционная программа по развитию сетей водоснабжения и канализации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 11.03.2008 № 323-ВГД признается утратившей силу.

Глава городского округа -

город Волжский Волгоградской области					М.Р. Афанасьева

«24» октября 2011 г.

№ 194-ВГД